## Slide 1: YOLO In RPi (add Camera)
Date : 2019 06 10
Create by Taijoon Choi

## Slide 2: Contents
Hardware
  Case
  MicroSDCard
  Camera
Software
  OS 설치
  최신 버전으로 업데이트
  카메라 모듈 동작
YOLO install
  YOLO 설치 및 동작
Python Code
  Logic flow
  pseudcode
  python Code 설명
  동작 확인

## Slide 3: Hardware
RPi에 SDCard와 카메라를 설치

## Slide 4: RPi3 B+ Case
Case : RASPBERRY-PI3-CASE - Dev Board Enclosure
구매 링크 : https://kr.element14.com/raspberry-pi/raspberry-pi3-case/enclosure-raspberry-pi-3-white/dp/2519567

## Slide 5: RPi3 B+ insert MicroSDCard
메멘토 EXpert MLC MICROSDHC 8G UHS-I UI
구매 Link : http://shopping.interpark.com/product/productInfo.do?prdNo=482281598&gclid=CjwKCAjw__fnBRANEiwAuFxET0WEaVkHKTtSPHUN39Ea2aLvsbiZ58u_67UwJXsKyXpd71jFWbjCaBoCsSwQAvD_BwE)

## Slide 6: RPi3 B+ Add Camera
라즈베리파이 카메라모듈 V2 (RPi 8MP CAMERA BOARD)
Camera Link : http://shopping.interpark.com/product/productInfo.do?prdNo=5383907274&gclid=COyAg-Dl3uICFY0IKgod9FIOyA

## Slide 7: Software
OS설치, 최신버전 업데이트, Camera 연결

## Slide 8: 최신 OS 버전 설치
RPi OS 최신버전으로 설치
확인 방법
cat /etc/os-release

## Slide 9: 최신버전으로 RPi를 업데이트
설치된 소프트웨어 상태
최신으로 업그레이드
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

## Slide 10: Camera Module Test (1/3)
카메라 모듈 활성화
sudo raspi-config

## Slide 11: Camera Module Test (2/3)
설정 저장 후 Finish

## Slide 12: Camera Module Test (3/3)
카메라 동작 명령어 테스트
vcgencmd get_camera
raspistill –o camera_test1.jpg

## Slide 13: Camera Extra Test
Result Picture
벽면에 설치 후 동작

## Slide 14: YOLO install

## Slide 15: Darknet with NNPACK (1/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
sudo pip install --upgrade git+https://github.com/Maratyszcza/PeachPy

## Slide 16: Darknet with NNPACK (2/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
sudo pip install --upgrade git+https://github.com/Maratyszcza/confu

## Slide 17: Darknet with NNPACK (3/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
git clone https://github.com/ninja-build/ninja.git

## Slide 18: Darknet with NNPACK (4/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
cd Ninja
checkout release
./configure.py –bootstrap
export NINJA_PATH=$PWD

## Slide 19: Darknet with NNPACK (5/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
sudo apt-get install clang
Download Done

## Slide 20: Darknet with NNPACK (6/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
git clone https://github.com/digitalbrain79/NNPACK-darknet.git

## Slide 21: Darknet with NNPACK (7/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
confu setup

## Slide 22: Darknet with NNPACK (8/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
python ./configure.py –backend auto

## Slide 23: Darknet with NNPACK (9/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
$NINJA_PATH/ninja

## Slide 24: Darknet with NNPACK (10/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
sudo cp -a lib/* /usr/lib/
sudo cp include/nnpack.h /usr/include/
sudo cp deps/pthreadpool/include/pthreadpool.h /usr/include/

## Slide 25: Darknet with NNPACK (11/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
git clone https://github.com/digitalbrain79/darknet-nnpack.git

## Slide 26: Darknet with NNPACK (12/12)
YOLO를 실행하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치
make
Compile Done

## Slide 27: Weights download (1/3)
YOLO를 실행하기 위해서 최신 weights 파일 다운로드
yolov3.weights
Download Done

## Slide 28: Weights download (2/3)
YOLO를 실행하기 위해서 최신 weights 파일 다운로드
yolov2-tiny.weights

## Slide 29: Weights download (3/3)
YOLO를 실행하기 위해서 최신 weights 파일 다운로드
yolov3-tiny.weights

## Slide 30: run darknet
YOLO를 실행
./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights camera_test1.jpg

## Slide 31: Python Code

## Slide 32
RPi, YOLO, Camera를 이용하여
사무실 재실 현황 시스템을 구축한다.
구성 요소와 역활
Main System : RPi
영상장치 : Camera
화면 분석 : YOLO
외부 표시 장치 : 2 LED (Green, Red)

## Slide 33: CodeFlow
LED setup
Camera On
Camera Off
Camera Capture
LED Green ON
LED Green OFF
Darknet run
Person is here?
Person percent?
Person value
Capture Save
Sleep 10 Sec
In loop
Darknet Done
Capture Ignore
NO
NO
YES
YES

## Slide 34: pseudcode
loop
Camera_capture(now.jpg)
Darknet_run(now.jpg)
if isPerson is Exist
if Percent more then 80
filename = getDatetime
changeCaptureJPG(now.jpg to filename.jpg)
moveJPG(filename.jpg)
else
Error : Person Percent enough
else
Error : Not Person

## Slide 35: run_dc.py (1/7)
## Crate by TJ
import serial,os,time
import sys
import RPi.GPIO as GPIO
import picamera
import subprocess
import datetime
import os
# check pin location
gled = 19
rled = 26
## Crate by TJ
// Lib 추가
// Lib 추가
// Lib 추가
// Lib 추가
// Lib 추가
// Lib 추가
// Lib 추가
# check pin location
// 녹색 LED 핀번호 19번
// 빨강 LED 핀번호 26번

## Slide 36: run_dc.py (2/7)
# HW setup, GPIO
GPIO.cleanup()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(rled, GPIO.OUT)
GPIO.setup(gled, GPIO.OUT)
time.sleep(1)
# HW setup, GPIO
// GPIO 초기화
// GPIO 모드설정
// OUT으로 설정
// OUT으로 설정
// 1sec 대기

## Slide 37: run_dc.py (3/7)
def ledr_on():
GPIO.output(rled, True)
def ledr_off():
GPIO.output(rled, False)
def ledg_on():
GPIO.output(gled, True)
def ledg_off():
GPIO.output(gled, False)
# init LED OFF
ledr_off()
ledg_off()
time.sleep(1)
// 함수정의
// GPIO High
// 함수정의
// GPIO Low
// 함수정의
// GPIO High
// 함수정의
// GPIO Low
# init LED OFF
// 빨강 OFF
// 녹색 OFF
// 1sec 대기

## Slide 38: run_dc.py (4/7)
with picamera.PiCamera() as camera:
while True:
camera.start_preview()
ledg_on()
camera.capture('./now.jpg')
camera.stop_preview()
// with 문법 try catch 대신 간단히 사용
// loop 시작
// Camera On
// LED Green ON
// ScreenShot
// Camera Off

## Slide 39: run_dc.py (5/7)
result = subprocess.check_output(
['./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights now.jpg'], shell=True)
percent = result.find("person")
percent2 = result.find("%")
if percent > 0 : # Person Key word OK
t_percent = type(result[percent+8:percent2])
print t_percent
f_percent = float(result[percent+8:percent2])
// 실행 결과를 받아보는 함수
// darknet 명령어
// 결과에 ‘person’있는지 확인
// 결과에 ‘%’있는지 확인
// 사람 있을 경우
//
//
// 사람 있을 확률 값 얻기

## Slide 40: run_dc.py (6/7)
if f_percent > 60 :
print "Person OK: " + str(f_percent)
now = datetime.datetime.now()
nowdatetime = now.strftime('%Y-%m-%d_%H:%M:%S')
cmd = 'cp -f now.jpg ./screenshot/'+nowdatetime+'.jpg'
print cmd
os.system(cmd)
// 확률이 60%가 넘을경우
// 사람 있음 화면에 출력
// 현재 시간값
// msec를 값 삭제
// now파일을 현재시간 변경
// 확인
// 명령어 실행

## Slide 41: run_dc.py (7/7)
else :
print "Person None"
#time.sleep(10)
else :
print "Person None"
time.sleep(10)
ledg_off()
GPIO.cleanup()
// 확률이 80% 이하일때
// 에러 상황 출력
// person 데이터가 없을때
// 사람없는 상황 출력
// Loop 10초 대기
// LED Green Off
// Loop를 벗어나서 GPIO 해제

## Slide 42: Run python code
실행 테스트
Python run_dc.py

## Slide 43: Save screenshot
Screenshot 폴더에 사진 저장